Основные размеры топоров производства ИП Верескунова

| № | Наименование | Вес лезвия топора, гр. | Вес топорища, гр. | Длина топорища, мм | Высота топора, мм | Ширинарабочей части топора, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепыш | 450-560 | 200-250 | 280-290 | 140-145 | 85-95 |
| 2 | Ермак | 450-650 | 250-300 | 370-380 | 145-155 | 100-110 |
| 3 | Среднерус | 500-650 | 340-350 | 470-480 | 160-170 | 105-110 |
| 4 | Плотник | 800-900 | 380-400 | 430-440 | 160-165 | 115-120 |
| 5 | Дровосек | 850-1000 | 430-450 | 500-510 | 160-165 | 115-120 |
| 6 | Лесоруб | 850-1000 | 450-550 | 600-610 | 170-175 | 115-125 |
| 7 | Богатырь | 1000-1400 | 580-650 | 690-700 | 170-190 | 115-130 |

Функциональные особенности использования топоров.

- «Крепыш» - топор с укороченной рукоятью, весом около 750 г. Удобен для пеших и конных егерей, пеших туристов, проходящих длинные маршруты. Ношение топора на поясе максимально удобно и необременительно. Пригоден для разделки туш средних животных и организации среднего костра.

- «Ермак» - малый универсальный топор с голландской ручкой. Пользуется наибольшей популярностью за счёт сравнительно небольшого веса и широкой области применения. Конструкция топорища позволяет удерживать его в 4-х положениях и работать с уровня «колена» до уровня «над головой».

Виды работ:

- рубка кустарника и поросли;

- организация костра;

- разделка туш животных;

- рубка хвороста;

- протёсывание небольших размеров кольев, брусков, плах;

- рубка корней молодых деревьев и крупного сорняка;

- монтаж деревянных крыш.

Общий вес топора ~ 900 г.

- «Среднерусский» топор исторически наибольшее распространение получил в IX - XIII веках в Европейской части нынешней России в период строительства деревянных городов. Топор универсален по своему применению (см.п.2), имеет длинную прямую рукоять, что обеспечивает большую производительность в сравнении с топорами на голландской ручке. Топор очень удобен для вырубки поросли, работ по круглому, предварительно необработанному дереву. Им можно работать в «подхват в полторы руки». Топор по форме более высокий в сравнении с «Ермаком».

Вес топора ~ 1 кг.

- «Плотник» - универсальный топор, наиболее приближен к плотницкому. Топорище (рукоять) голландского типа. Основной вид хвата топора – «в полторы руки».

Виды работ:

- рубка древесины (от кустарника до стволов диаметром 200 мм);

- рубка чаш, замков для строительства деревянных сооружений;

- разделка туш животных, в том числе и крупных;

- затёсывание брусков, досок, кольев;

- рубка ветвей при раскряжёвке леса;

- корчевание пней;

- колка дров из плах.

Вес топора с рукоятью ~ 1300 г.

- «Дровосек» - тяжелый топор на голландской рукояти. Основной хват – «в две руки». Виды работ: см. п. 4.  В отличие от «Плотника» имеет более мощный удар за счет веса топора и длины рукояти. Длина рукояти ~ 500 мм. Удобен для протёсывания бревен, рубки замков и чаш без ограничения диаметра ствола.

Доступна работа на различных уровнях тела человека.

Вес топора с рукоятью ~ 1400 г.

- «Лесоруб» - тяжелый топор на среднерусской рукояти. Основной хват – «в две руки».

В отличие от «Дровосека» более удобен для валки стоящего леса за счет длины и формы рукояти.

Общий вес топора до 1600 г.

Виды работ: см. п. 4.

- «Богатырь» - тяжелый топор на голландской рукояти для работы по крупному лесу.

Вес топора до 1400 гр; с рукоятью – до 2 кг.

Длина рукояти – 690-700 мм.